Technická specifikace pro akci WiFi4EU pro město Zubří

Požadavky:

Realizace v souladu s požadavky poskytovatele dotace

požadavky na Wi-Fi přístupové body (dále jen „rádia“):

- všechna rádia stejná (pouze jeden výrobce rádií)

- určená pro vnitřní použití (indoor) nebou venkovní (outdoor)

- možnost napájení po datovém síťovém kabelu dle standardu IEEE 802.3af (Power over  ethernet)

- spolehlivý model rádia se střední dobou mezi poruchami (Mean time between failures) v délce  alespoň 5  let

- energeticky nenáročný model rádia s maximálním okamžitým příkonem < 20 Wattů

- možnost souběžného vysílání více sítí (SSID)

- napojení přístupových bodů po obecní síti do centrálního bodu na OÚ

Počet a předběžné rozmístění rádií na lokalitách:

| Předběžné rozmístění rádií lokality - venkovní |  |
| --- | --- |
| Místo |
| Vlaková zastávka |
| Fotbalové hřiště / park |
| Prostranství před budovou knihovny |
| Klidová zóna |
| Hřiště před kulturním domem Staré Zubří |
| Hřiště Čertoryje |
| Fotbalové hřiště/ tribuny, zahrada koupaliště |
| CELKEM: 7 |

| Předběžné rozmístění rádií lokality - vnitřní |  |
| --- | --- |
| Místo |
| Petrohrad |
| Knihovna - AP1 |
| Knihovna - AP2 |
| Kulturní dům Staré Zubří |
| Budova u hřiště Horní škola |
| CELKEM: 5 |

požadavky na Wi-Fi kontrolér (dále jen „kontrolér“) :

- kontrolér, kterým bude možno administrovat a řídit stanovený model rádií

- možnost definic virtuálních sítí dle standardu IEEE 802.1q a routování mezi nimi

- možnost administrace rádií pro souběžné vysílání více sítí (SSID)

- kontrolér nelicencovaný na bezpečnostní kontroly, veškeré bezpečnostní kontroly budou probíhat na stávajícím kontroléru (jeho firewallu).

- s ohledem na budoucí rozvoj, kontrolér s možností administrace a řízení až 30 rádií

- energeticky nenáročný model s max. okamžitým příkonem < 100 Wattů (příkon kontroléru, nikoli zdroje)

- kompaktní stolní (desktop) provedení s maximálním celkovým počtem Gigabit Ethernet RJ45 portů 10,

- z celkového počtu Gigabit Ethernet RJ45 portů, alespoň jeden port pro WAN rozhraní, alespoň 5 portů pro LAN rozhraní, jeden port pro DMZ

Další požadavky po instalaci:

Společnost po ukončení realizace vydá prohlášení o potvrzení na portálu WiFi4EU, že instalace bezdrátové sítě wi-fi byla dokončena v souladu s přílohou I v Grantové dohodě a síť je funkční.

Kromě toho musí společnost zajišťující instalaci u každé sítě WiFi4EU poskytnout úplný seznam přístupových bodů. U každého přístupového bodu musí uvést tyto povinné údaje:

  - druh umístění (např.: škola, park, metro). Portál WiFi4EU umožní výběr z předem daného seznamu.

  - název umístění (např.: chodba)

  - geolokalizační údaje přístupového bodu

  - typ zařízení: vnitřní/venkovní

  - značka zařízení

  - model zařízení

  - výrobní číslo zařízení

  - adresa MAC (Medial Access Control)

Dále společnost zajišťující instalaci bezdrátové sítě wi-fi vydá Prohlášení příjemce na portálu WiFi4EU, kterým potvrdí, že instalace sítě nebo sítí WiFi4EU je v souladu s přílohou I a síť je funkční.

Veškeré požadavky jsou v souladu dle Grantové dohody, jejíž modelový vzor (Model Grant Agreement) je dostupný zde:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

nebo viz příloha č. 4